# Bestektekst Verwol Returnity Clearvision enkelglas wanden

44.42 VOORAF AFGEWERKTE SYSTEEMWANDEN

Fabricaat	: Verwol Complete Interieur Realisatie

Serie	: Returnity

Type	: Clearvision 30

Oorsprong – toekomst	: Nieuwe systeemwanden, Returnity nieuw of Returnity second life

Wanddikte	: 30 mm

Stramienmaat	: 900 mm met passtukken

Elementhoogte	: 3000 mm (maximaal)

Profielen	: Aluminium

Afwerking	: Gemoffeld in een standaard Verwol RAL kleur

Verticale aansluiting	: Transparante geluidsisolerende Flushjoint

Vloerplint	: Aluminium, 30mm hoog, vlak

Plafondplint	: Aluminium, 30mm hoog, vlak, voorzien van geïntegreerde schilderijlijst

Glaselementen	: Enkel beglaasd

Beglazingsrubber	: Zwart

Geluidsisolatie nieuw	: Rw=36dB of Rw=39dB (Clearvision 30)

Tekst in rood geeft een keuzemogelijkheid aan