# Bestektekst Verwol Slimline Aluminium kaderdeur dubbelglas

44.42 VOORAF AFGEWERKTE SYSTEEMWANDEN; DEURELEMENTEN

Fabricaat	: Verwol Complete Interieur Realisatie

Serie	: Slimline

Type	: Alu-kaderdeur

Deurdikte	: 40 mm

Deurbreedte	: 930 mm, overige breedtes op aanvraag.

Deurhoogte	: 3000 mm (maximaal)

Randprofiel	: 75 mm breed, aluminium

Hoekaansluiting	: In verstek

Afwerking	: Gemoffeld in een standaard Verwol RAL kleur

Glas	: Dubbel beglaasd

Deurkozijn	: 39 mm inclusief 3D stelblok

Hoekaansluiting	: In verstek

Hang- en sluitwerk	: Scharnieren in RVS staal, smalslot

Beslag	: Systeemgebonden RVS deurkruk met rozet

Opties	: Valdorpel, kalven, dranger.

Uitvoeringen	: Draaideur

Geluidsisolatie	: Rw,p=39dB (afgehangen situatie)

Tekst in rood geeft een keuzemogelijkheid aan