# Bestektekst Verwol Slimline T100 dichte wanden

44.42 VOORAF AFGEWERKTE SYSTEEMWANDEN

Fabrikaat	: Verwol Complete Interieur Realisatie

Serie	: Slimline

Type	: T100

Wanddikte	: 100 mm

Stramienmaat	: 1200 mm met passtukken

Elementhoogte	: Standaard hoogte tot 3000mm, hogere wanden op aanvraag

Dichte elementen	: Gipsplaat of spaanplaat, enkel of dubbel

Geluidsisolatie	: Rw=46dB (enkelplaats gips)

Rw=54dB (dubbelplaats gips)

Afwerking	: Vinyl, melamine of staal, overige afwerking op aanvraag

Profielen	: Aluminium

Afwerking	: Gemoffeld in een standaard Verwol RAL kleur

Vertikale aansluiting		: Opliggend profiel

Vloerplint	: Aluminium, 30mm hoog, vlak

Plafondplint	: Aluminium, 30mm hoog, vlak, voorzien van geïntegreerde schilderijlijst

Spouwvulling	: Geluidsisolerende mineraalwol

Cradle-to-cradle	: Bronse

Deurelementen	: Te combineren met alle Verwol Slimline deurtypes

Tekst in rood geeft een keuzemogelijkheid aan welke van invloed kan zijn op de geluidsisolatiewaarde van het geheel