# Bestektekst Verwol Returnity Vintage Vision enkelglas wanden

44.42 VOORAF AFGEWERKTE SYSTEEMWANDEN

Fabricaat	: Verwol Complete Interieur Realisatie

Serie	: Returnity

Type	: Vintage Vision

Wanddikte	: 60mm (afhankelijk van geluidseis/glasdikte)

Stramienmaat	: 900 mm met passtukken

Elementhoogte	: 3000 mm (maximaal)

Profielen	: Aluminium

Afwerking	: Gemoffeld in zwart (bv RAL7021//9005/9017) standaard of fijnstructuur mat

Verticale belijning	: Aluminium profiel 45mm aanzichtsbreedte

Horizontale belijning	: Aluminium profiel 40mm aanzichtsbreedte

Vloerplint	: Aluminium, 30mm hoog, 60mm diep, vlak

Plafondplint	: Aluminium, 30mm hoog, 60mm diep, vlak

Glaselementen	: Enkel beglaasd

Beglazingsrubber	: Zwart

Geluidsisolatie	: Rw=36dB of Rw=39dB

Deurelement	: Zie besteksartikel 30.32 Verwol Slimline Vintage Vision deurelement

Cradle-to-cradle	: Silver

Tekst in rood geeft een keuzemogelijkheid aan