# Bestektekst Verwol Woodvision wanden + deuren

Tekst in rood geeft een keuzemogelijkheid aan

44.42 VOORAF AFGEWERKTE SYSTEEMWANDEN

Fabricaat	: Verwol Complete Interieur Realisatie

Serie	: Woodvision Enkel

Wanddikte	: 52mm

Stramienmaat	: 900 mm met passtukken

Elementhoogte	: 3000 mm (maximaal)

Profielen	: Massieve Eiken of Bamboe latten met Berkenplex kern

Afwerking	: Blank gelakt

Verticale aansluiting	: Transparante geluidsisolerende Flushjoint

Glaselementen	: Enkel beglaasd

Glaslatten 	: Demontabele glaslatten

Beglazingsrubber	: Zwart

Geluidsisolatie	: Rw=38dB

44.42 VOORAF AFGEWERKTE SYSTEEMWANDEN

Fabricaat	: Verwol Complete Interieur Realisatie

Serie	: Woodvision Dubbel

Wanddikte	: 100mm

Stramienmaat	: 900 mm met passtukken

Elementhoogte	: 3000 mm (maximaal)

Profielen	: Massieve Eiken of Bamboe latten met Berkenplex kern

Afwerking	: Blank gelakt

Verticale aansluiting	: Transparante geluidsisolerende Flushjoint

Glaselementen	: Dubbel beglaasd

Glaslatten 	: Demontabele glaslatten

Beglazingsrubber	: Zwart

Geluidsisolatie	: Rw 43 dB

44.42 VOORAF AFGEWERKTE SYSTEEMWANDEN; DEURELEMENTEN

Fabricaat	: Verwol Complete Interieur Realisatie

Serie	: Woodvision Enkel en Dubbel

Kozijnprofiel	: 80 x 66 Woodvision Enkel / 80x100 Woodvision Dubbel

Type deur 	: Houten fineerdeur

Deurdikte	: 40 mm

Deurbreedte	: 930 mm, overige breedtes op aanvraag.

Deurhoogte	: 3000 mm (maximaal)

Afwerking	: Fineer blank gelakt

Kantafwerking	: Kantlat blank gelakt

Hang- en sluitwerk	: Systeem gebonden verdekte scharnieren, RVS slot

Beslag	: Systeem gebonden RVS deurkruk met rozet

Valdorpel	: Systeem gebonden valdorpel

Opties	: Dranger.

Uitvoeringen	: Draaideur; enkel/dubbel

Geluidsisolatie	: Rw,p=27dB Rw 29 dB

: Rw,p=33dB Rw 35 dB

: Rw,p=36dB Rw 38 dB

: Rw,p=37dB Rw 40 dB

: Rw,p=39dB Rw 43 dB